## Slide 1
Sistem Monitoring Asap, Suhu dan Kelembapan di Ruang Server
Berbasis IoT dengan Aplikasi Blynk
IR. SUBAIRI, ST., MT., IPM
INTERNET OF THINGS
Presented By:
Kelompok 6

## Slide 2
LATAR BELAKANG & RUMUSAN MASALAH
Latar Belakang
  Ruang server merupakan komponen penting dalam sistem TI sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data.
  Ancaman seperti suhu tinggi dan potensi kebakaran dapat terjadi akibat kerusakan perangkat keras atau instalasi listrik yang tidak stabil.
  Diperlukan sistem monitoring real-time untuk mendeteksi perubahan suhu, kelembapan, dan asap.
  Teknologi IoT memungkinkan sistem yang efisien, murah, dan dapat diakses dari jarak jauh.
  ESP32 digunakan bersama sensor suhu, kelembapan dan sensor asap untuk mengirim data ke aplikasi Blynk sebagai antarmuka pengguna real-time.
  Bagaimana merancang sistem monitoring suhu dan asap berbasis IoT di ruang server?
  Bagaimana proses integrasi sensor suhu, kelembapan dan asap dengan simulasi wokwi ESP32 dan aplikasi Blynk?
Rumusan Masalah

## Slide 3
Tujuan & Manfaat
🎯 Tujuan
  Membangun sistem monitoring suhu, kelembapan, dan asap berbasis IoT yang dapat bekerja secara real-time.
  Mengintegrasikan simulasi wokwi sensor DHT22 dan MQ-2 dengan ESP32 untuk mengirimkan data ke aplikasi Blynk.
💡 Manfaat
  Memberikan solusi pemantauan lingkungan ruang server secara otomatis dan efisien.
  Membantu pengguna atau teknisi dalam mendeteksi potensi bahaya lebih awal.
  Meningkatkan keamanan dan stabilitas operasional perangkat di ruang server.

## Slide 4
Sensor DHT22
2
untuk mengukur suhu dan kelembapan di ruang server.
Berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap atau gas.
Sensor MQ-2
3
ESP32
1
Sebagai mikrokontroler utama untuk mengolah data dan koneksi ke internet.
Kabel Jumper
4
Digunakan untuk menghubungkan antar komponen
Laptop
6
Untuk coding program menggunakan Arduino IDE dan menjalankan simulasi.
Aplikasi Blynk
7
Sebagai antarmuka pengguna untuk menampilkan data secara real-time.
Koneksi Wi-Fi
8
Digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan internet dan aplikasi Blynk.
Wokwi Simulator
9
Platform simulasi berbasis web untuk menguji rangkaian ESP32 secara virtual.
Alat dan Bahan
VS Code + PlatformIO
5
pengembangan kode untuk pemrograman ESP32.

## Slide 5
Desain Sistem
Mulai
ESP32 terhubung ke Wi-Fi dan siap membaca data.
Alur Kerja Sistem
Pembacaan Sensor
Sensor DHT22 mengukur suhu & kelembapan, MQ-2 mendeteksi asap.
Pengolahan Data
Data sensor diproses oleh ESP32 dan dikirim ke Blynk.
Pengiriman ke Blynk
Data dikirim melalui internet menggunakan Virtual Pins.
Monitoring Real-Time
Pengguna dapat melihat suhu, kelembapan, dan status asap melalui aplikasi Blynk.

## Slide 6
Implementasi Sistem
Code
  diagram.json
2. main.cpp
Diagram Skematik

## Slide 7
Tampilan Aplikasi Blynk

## Slide 8
Pengujian dan Hasil
Pengujian Sistem
  Simulasi dilakukan di Wokwi dengan ESP32, sensor DHT22, dan MQ-2.
  Kondisi suhu tinggi disimulasikan dengan menaikkan nilai temperatur secara manual.
  Deteksi asap disimulasikan dengan nilai input pada sensor MQ-2.
  Data dikirim ke dashboard Blynk secara real-time melalui Virtual Pin.
Hasil yang Diperoleh
  Data suhu & kelembapan berhasil tampil pada widget di Blynk.
  Status keberadaan asap juga berhasil terdeteksi dan ditampilkan.
  Sistem merespons dengan akurasi dan waktu nyata (real-time).
  Komunikasi antara ESP32 dan Blynk berjalan stabil selama pengujian.
  Simulasi menunjukkan bahwa sistem mampu menjalankan fungsi monitoring dengan baik.

## Slide 9
Kesimpulan dan Saran
Saran
Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis ketika parameter melebihi ambang batas, serta diintegrasikan dengan sistem alarm untuk meningkatkan keamanan secara menyeluruh.
Kesimpulan
  Proyek "Sistem Monitoring Asap, Suhu, dan Kelembapan di Ruang Server Berbasis IoT dengan Aplikasi Blynk" berhasil disimulasikan menggunakan Wokwi.
  Sistem mampu memantau suhu, kelembapan, dan asap secara real-time dengan bantuan:
    Mikrokontroler ESP32
    Sensor DHT22 (suhu & kelembapan)
    Sensor MQ-2 (asap)
  Data sensor berhasil diteruskan ke dashboard Blynk, memungkinkan pemantauan jarak jauh oleh pengguna.
  Meski masih dalam tahap simulasi, sistem menunjukkan kinerja optimal dan sesuai dengan fungsinya.
  Proyek ini memiliki potensi besar untuk diterapkan secara nyata di ruang server atau lingkungan serupa.

## Slide 10
Thank You For Your Attention
-Kelompok 6
INTERNET OF THINGS
Ranindya Dwi
233140707111112
Nova Nizar
233140707111113
Salman Alfarizi
233140707111124
Rumiris Butarbutar
233140707111130